Modelo: MTFI69500

Código: 4001		              	   
Descrição: GOL SPECIAL - 1999 ATE 2002

CMT: 500 Kg

Componentes para Montagem:

| Item | Qtd | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | 04 | PARAFUSO SEXTAVADO M08-1,25x40 – Aço - 8.8. |
| B | 04 | ARRUELA M10 LISA. |
| C | 04 | ARRUELA M08 C/PRESSAO. |
| D | 01 | CAPA INOX PROTETORA 90 MM |
| E | 01 | ESFERA CROMADA C/ 50 MM DIAMENTRO |
| F | 01 | PORCA P/ESFERA DE ¾ |
| G | 01 | CUPILHA P/ESFERA |
| H | 01 | ARRUELA P/ESFERA ¾ |
| I | 01 | TOMADA PARA REBOQUE FEMEA 7 POLOS CROMADA |
| J | 03 | PARAFUSO RM RED 3/16 24X1/2 |
| K | 03 | PORCA SEXT 3/16 – 24 |
| L | 01 | METRO DE CABO PP FLEX |

Instalação:

- Solte os quatro parafusos originais do suporte do para-choque ,(esquerdo e direito.)

- Encaixe o engate no local,e para a fixação substitua os parafusos originais pelos parafusos (a) encontrados no kit, juntamente com os itens (b) e (c) e aperte bem todo o conjunto.

Instalação de outros componentes:

- Instale a esfera maciça de 50 mm com arruela de pressão ¾  e porca l¾ , Verifique se a porca da esfera esta devidamente apertada com um torque recomendado de 200 a 240 N.m.

- Na Instalação da tomada elétrica use Parafuso RM . RED  3/16 – 24X1 – ¼  com  Porca Sext 3/16 – 24.

Modelo: MTFI69500

Código: 4001		              	   
Descrição: GOL SPECIAL - 1999 ATE 2002

CMT: 500 Kg

Componentes para Montagem:

| Item | Qtd | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | 04 | PARAFUSO SEXTAVADO M08-1,25x40 – Aço - 8.8. |
| B | 04 | ARRUELA M10 LISA. |
| C | 04 | ARRUELA M08 C/PRESSAO. |
| D | 01 | CAPA INOX PROTETORA 90 MM |
| E | 01 | ESFERA CROMADA C/ 50 MM DIAMENTRO |
| F | 01 | PORCA P/ESFERA DE ¾ |
| G | 01 | CUPILHA P/ESFERA |
| H | 01 | ARRUELA P/ESFERA ¾ |
| I | 01 | TOMADA PARA REBOQUE FEMEA 7 POLOS CROMADA |
| J | 03 | PARAFUSO RM RED 3/16 24X1/2 |
| K | 03 | PORCA SEXT 3/16 – 24 |
| L | 01 | METRO DE CABO PP FLEX |

Instalação:

- Solte os quatro parafusos originais do suporte do para-choque ,(esquerdo e direito.)

- Encaixe o engate no local,e para a fixação substitua os parafusos originais pelos parafusos (a) encontrados no kit, juntamente com os itens (b) e (c) e aperte bem todo o conjunto.

Instalação de outros componentes:

- Instale a esfera maciça de 50 mm com arruela de pressão ¾  e porca l¾ , Verifique se a porca da esfera esta devidamente apertada com um torque recomendado de 200 a 240 N.m.

- Na Instalação da tomada elétrica use Parafuso RM . RED  3/16 – 24X1 – ¼  com  Porca Sext 3/16 – 24.